## Slide 1: 7. Digitálna analýza obrazu
veda pre život

## Slide 2: Vysokorýchlostná kamera
Vysokorýchlostná kamera je zariadenie používané na snímanie filmových záznamov rýchlych dejov.
Film s normálnou rýchlosťou pohybu je nahrávaný a prehrávaný normálne rýchlosťou 24 obrázkov za sekundu (frames per second - fps).
televízia využíva od 25 fps (kódovanie PAL) až po 30 fps (kódovanie NTSC).

## Slide 3: Vysokorýchlostná kamera
Vysokorýchlostné kamery môžu nahrávať až rýchlosťou 25000 fps a to vďaka tomu, že obraz sa premieta cez rotačný hranol alebo zrkadlo namiesto klapky, ktorá sa využíva v bežných fotokamerách.
Ešte rýchlejšie nahrávanie je možné za pomoci špeciálnej elektroniky – CCD (viď vedľajší panel) systému, ktorý môže zaznamenávať až rýchlosťou 25 miliónov fps.

## Slide 4: Využitie
Vojenský priemysel
Vedecké účely
Rekonštrukcia havárie
Možnosť prehrávania snímkov, či zastavenia
Pozor: je nutné mať objekt dobre osvetlený

## Slide 5: Princíp CCD
pri systéme využívajúcom rotačné zrkadlo, ktoré sa točí s frekvenciou až 20 kHz, je možné zaznamenať až 25 miliónov obrázkov za sekundu

## Slide 6: Princíp CMOS
systém využívajúci otáčanie valca, na ktorom je prichytený film, môže zaznamenávať až do 200-tisíc obrázkov za sekundu

## Slide 7: Vysokorýchlostná kamera

## Slide 8: Digitálna kamera
je podobný optický systém ako filmová kamera (fotoaparát), avšak v nej je film nahradený čipom.
Obsahuje spojnú optickú sústavu (objektív), ktorá vytvára v rovine čipu skutočný, zmenšený a prevrátený obraz.

## Slide 9: Digitálny čip
ide o integrovnané pole (maticu) svetlocitlivých mikroskopických prvkov (pixle).
Rozmer jedného prvku (pixela) je 5 až 10 μm.
Konštrukčne existujú dva základné typy takýchto čipov:
- CCD (Charged-Coupled Device)
- CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor)

## Slide 10: CCD a CMOS
Základným princípom oboch čipov je fotoelektrický efekt
Donedávna boli preferované CCD čipy,
avšak dnes zaznamenávame nástup CMOS, a to kvôli lepším vlastnostiam:
- menší šum
- väčšie rozmery čipov
- samotný pixel je menších rozmerov
- menšia spotreba energie

## Slide 11: Fotoelektrický jav
Píše sa rok 1905 a Albert Einstein zverejnil prácu, kde objasnil fotoelektrický jav, za ktorý dostal v roku 1921 Nobelovu cenu.
Princíp je v skratke jednoduchý - bolo pozorované ako sa elektricky neutrálna zinková platnička po osvietení ultrafialovým žiarením (UV) kladne nabila. Ak je energia UV fotónu dostatočná, môže „vyraziť“ elektrón z látky, čím sa látka nabije kladným elektrickým nábojom

## Slide 12
Albert
Einstein

## Slide 13: Digitálne kamery
Digitálne kamery využívajú tzv. vnútorný fotoelektrický jav, ten vzniká v polovodičoch. Svetlo (aj viditeľné) spôsobuje zvýšenie ich vodivosti.
Fotóny narážajú do elektrónov, ale nemajú dostatočnú energiu, aby ich dostali mimo objem látky, a preto elektróny zostávajú v polovodiči, no majú zvýšenú energiu, vďaka čomu sa môžu v látke voľne pohybovať.
Takéto elektróny nazývame vodivostné elektróny.

## Slide 14: CCD
Svetlo dopadá na jednotlivé pixely a tým sa „zbiera“ náboj.
Následne sa elektrický náboj postupne po riadkoch alebo stĺpcoch vyčítava do analógovej zbernice.
Tá posiela do zosilňovača signál po riadkoch.

## Slide 15: CCD
Z čipu odchádza elektrický analógový (nie digitálny) signál.
Tento sa digitalizuje v analógovo-digitálnom prevodníku (A/D).
Vytvorený digitalizovaný signál sa posiela do počítača na ďalšie spracovanie alebo uloženie.

## Slide 16: CMOS
Optický signál sa mení na elektrické napätie a zosilňuje priamo v každom pixeli. Snímacia plocha pixelu je menšia a celá plocha čipu je „deravá“, čo sa kompenzuje uložením šošovky nad každým pixelom.

## Slide 17: CMOS
Z čipu odchádza už digitalizovaný signál, tzn. že A/D prevodník je vlastne integrovaný na čipe.

## Slide 18: Vlastnosti zobrazovania
Dynamický rozsah: Udáva rozsah odtieňov od najtmavšej čiernej po najsvetlejšiu bielu, ktoré je ešte CCD schopné rozlíšiť.
Šum Vzniká z mnohých rôznych príčin, ale základnou je tepelný pohyb kryštálikov v mriežke polovodiča. Vtedy je možnosť, že sa elektrón uvoľní aj bez pôsobenia fotónu, ten je potom zachytený detektorom a mení sa tak vlastnosť snímaného obrazu.

## Slide 19: Vlastnosti zobrazovania
Odtránenie šumu: k odstráneniu šumu sa používajú rôzne postupy - tým základným je zväčšenie plochy jednej bunky CCD, ktorá tak môže zachytiť viac skutočného svetla z obrazu a minimalizuje tak efekt šumu. Ďalšia možnosť je chladenie (hlavne u vedeckých aparátov), kde sa tak odstráni tepelný pohyb kryštálovej mriežky.

## Slide 20: Vlastnosti zobrazovania
Citlivosť: Udáva sa spravidla ako tzv. ISO citlivosť, čo je vlastne citlivosť filmu. Pri digitálnych aparátoch je prístroj vybavený prepínačom citlivosti, ktorý funguje ako zosilňovač obrazového signálu s prepínateľným zosilnením. Avšak zvýšením citlivosti sa zvýši aj šum.

## Slide 21: Vlastnosti zobrazovania
Vinetácia: Pretože jednotlivé bunky sú vybavené šošovkami, je nutné aby svetelné lúče dopadali v čo najkolmejšom smere. Avšak v bežnom objektíve dopadajú lúče kolmo len v jeho strede, smerom k okrajom sa ich uhol zväčšuje. Toto sa prejaví ako postupné tmavnutie obrazu smerom k okraju.

## Slide 22: Vlastnosti zobrazovania
Blooming: K tomuto javu dochádza pri snímaní objektu s nadmerným jasom. Na pixely dopadá toľko svetla, že ich kapacita pretečie a nadbytočné elektróny sa roztečú do okolitých pixelov v rade, takže okolo svetla vzniknú rovnobežné čiarky nepravidelných dĺžok.

## Slide 23: Ľudské videnie
Videnie umožňuje ľuďom vnímať a rozumieť svetu okolo nich. Počítačom to chceme napodobniť. Je to však zložité, lebo žijeme v 3D svete a počítačom dodávame 2D informáciu. Problémom sú aj statické a dynamické obrazy. Ľudské vizuálne vnímanie je citlivé na kontrast, ostrosť, vnímanie hranice a farbu. Každé z nich môže vytvárať vizuálne paradoxy.

## Slide 24: Vlastnosti ľudského videnia
kontrast – pomer medzi priemerným jasom objektu a priemerným jasom pozadia.
farba – pri normálnom osvetlení je ľudské oko citlivejšie na farbu ako na jas.
prenikavosť (ostrosť) – je schopnosť nájsť detaily v obraze – ľudské oko je senzitívnejšie na náhle zmeny jasu.
hranice objektu – nesú najviac informácie. Môžme pozorovať tzv. Ebbinghausovu ilúziu – kruh medzi malými a veľkými kruhmi vyzerá odlišne veľký

## Slide 25: Digitálne zobrazenie
Existujú dva základné typy reprezentácie rozmerných grafických objektov, teda obrázkov:
- vektorová grafika
- bitmapová grafika (bitmapa)

## Slide 26: Bitová mapa
Je to pravouhlá tabuľka čísel, kde každá bunka tabuľky zodpovedá malej časti obrázku - pixelu. Každý pixel má svoju presnú polohu a obsahuje číslo farebného odtieňa.

## Slide 27: Vektorová grafika
Obrázok pozostáva z rôznych geometrických útvarov - úsečka, krivka, obdĺžnik, elipsa, kruh, mnohouholník, šípka, textové pole.
Každý objekt má určité vlastnosti
- čiara (hrúbka, farba, tvar šípky)
- výplň (farba, šrafovanie, priehľadnosť)
Vektory nepodliehajú deformáciám pri zväčšovaní a zmenšovaní a v porovnaní s bitmapou zaberajú omnoho menej miesta.
Avšak na niektoré typy grafiky (fotografie, neostré kresby ...) sa vektorová grafika nehodí.

## Slide 28: Digitalizácia
Je to prevod obrázku na číselnú maticu. Pozostáva z dvoch procesov - vzorkovanie a kvantizácia farby.
#65F251

## Slide 29: Vzorkovanie
Prvý stupeň digitalizácie obrazu. Obraz sa rozdelí na malé body (pixely), ktoré ležia v pravouhlej matici. Sú to vlastne od seba rovnako vzdialené body. Napríklad rozmer pixelu digitálnej kamery je 5 až 10 μm.

## Slide 30: Kvantizácia farby
Ide o premenu farby na číselný kód, kde každý pixel má svoj farebný odtieň.
Pre farebný odtieň pixelu je to priemer farby plochy, ktorú na obrázku zaberá.

## Slide 31: Histogram
Histogram je graf, ktorý udáva prehľad o tom, koľko pixelov je na snímku obsiahnutých v škále od najtmavšieho po najsvetlejší. Ide o graf početností jednotlivých úrovní farieb alebo urovní sivej v danom obrázku